## Slide 1: DHCP snooping on Raspberry Pi
組員
蔡龍佑
黃鴻碩
許嘉修
I Watchman

## Slide 2: Agenda
1
創作背景
2
問題探討
4
成本考量
5
實現與量產的考量
6
結論
3
解決方案

## Slide 3
創作背景

## Slide 4: 但是網路產品的相關設定 是如此簡易上手嗎??
網路的發達使網路對於一般人而言,已是不可或缺的資源
創作背景

## Slide 5
DHCP
DHCP --> WAN Port?
DHCP --> LAN Port?
WAN
LAN

## Slide 6
DHCP
IN
OUT
OUT
OUT --> IN
WAN
LAN

## Slide 7
問題探討

## Slide 8
DHCP spoofing
在使用DHCP的環境中，使用者不循正常方式使用DHCP，例如:私自架設的DHCP伺服器在網路上配發IP，這種狀況一旦出現，將會造成DHCP spoofing ，使其他使用者無法連線。
DHCP spoofing
網路正常運作
恐導致網路癱瘓

## Slide 9
DHCP spoofing
恐導致網路癱瘓
DHCP spoofing
DHCP Server
192.168.1.1
DHCP Server
192.168.2.1

## Slide 10
解決方案

## Slide 11
I Watchman
1.偵測網路異常，發生DHCP spoofing，建立DHCP Snooping機制2.寄發Email通知網路管理者
3.終止惡意DHCP Server配發IP
DHCP Server
192.168.1.1
DHCP Server
192.168.2.1
DHCP snooping
DHCP spoofing

## Slide 12
消耗惡意 DHCP service方法 (一)

## Slide 13
dhcpstarv -e 192.168.1.1 -i eth0
Dhcpstarv
消耗惡意 DHCP service方法 (二)

## Slide 14
成本考量

## Slide 15
。
DHCP Snooping Switch
Layer2的網路設備價格相當昂貴，房東或網管業者不願花費高成本購買硬體設備，更趨向於購買成本低廉的Hub。
DHCP snooping
DHCP spoofing
DHCP snooping的功能主要是防止因DHCP spoofing而造成的不當DHCP租用行為。

## Slide 16
I Watchman

## Slide 17
建置DHCP snooping環境
寄發Email通知管理者網路異常狀況
終止惡意DHCP Service
系統功能

## Slide 18
I Watchman
系統硬體架構圖

## Slide 19
區域網路安裝I Watchman並設定完成後，即可啟動網路偵測模組。
只須把I Watchman
建置在Router下層路由器
Step.1

## Slide 20
Step.2

## Slide 21
DHCP Server
192.168.1.1
DHCP Server
192.168.2.1
DHCP spoofing
當有使用者在區域網路內架設分享器設定錯誤將導致網路癱瘓時，I Watchman將會寄送Email通知網路管理者，並終止該終端使用者架設分享器配發IP。
Step.3

## Slide 22
實現與量產的考量

## Slide 23
DHCP Snooping Switch建置 (以公寓為例) | 品名 | 台數 | 價格 | 總價
Vigor 2920 | Router | 1 | 6000 | 6000
DGS-1210-24 | Switch | 5 | 8000 | 40000
合計 ： 46000
以Layer2網路設備建置DHCP snooping環境，並讓每個網路使用者具有DHCP snooping機制則需要在每個設備的終端接上Layer2網路設備，需耗費相當的成本。
本系統以宿舍網路建置成本為考量，只須把I Watchman建置在Router下層路由器(一般Switch或Hub)，即可具有整體區域網路的DHCP snooping機制。
I Watchman建置 (以公寓為例) | 品名 | 台數 | 價格 | 總價
Vigor 2920 | Router | 1 | 6000 | 6000
ES1100-24E | Switch | 5 | 1700 | 8500
I Watchman | I Watchman | 1 | 3000 | 3000
合計 ： 17500

## Slide 24
I Watchman不僅可以佈建在學生宿舍及社區網路也可使用在居家區域網路防護。
DHCP spoofing
DHCP spoofing

## Slide 25
結論

## Slide 26
若偵測封包工具使用Snort，也可加以利用自建入侵偵測系統，達到Raspberry Pi小型電腦多工處理成效。
採用I Watchman即可以低成本建置費建置出DHCP snooping環境，並有效防止DHCP spoofing，針對學生宿舍及社區網路有極大的幫助。
未來展望

## Slide 27
I Watchman
創新
Snort本為入侵偵測系統，I Watchman改為區域網路防護使用。
創意
Dhcpstarv本具攻擊性工具，I Watchman改為阻止惡意DHCP Server配發IP。
創造
以Raspberry Pi建置開發，打造區域網路低成本DHCP Snooping環境。
智慧三創